## Slide 1: ضوابط gmp

## Slide 2: مقدمه
تولید محصولات پزشکی و با کیفیت مطلوب و قابل اعتماد مستلزم رعایت شرایط خوب تولید (GMP) و یا سایر استاندارد های مدیریتی خواهد بود.
یکی از موارد مطوحه در GMP زیر ساخت ها و امکانات و تجهیزات لازم در این خصوص می باشد
بدون رعایت زیرساخت های تولید نمی توان انتظار داشت محصولات پزشکی باکیفیت مطلوب به صورت مستمر تولید و عرضه شود.
این ضوابط حد اقل مواردی است که تولید کننده وسایل پزشکی مصرفی می بایست رعایت کنند

## Slide 3
هدف
این ضابطه حد اقل موارد فنی و بهداشتی ساختمان، محیط کارخانه و شرایط محیطی و زیر ساخت های لازم در واحد های تولیدی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی دندانپزشکی و آزمایشگاهی جهت تولید محصولات می باشد
واحد های تولیدی ملزومات و تجهیزات پزشکی دندانپزشکی و آزمایشگاهی مصرفی که محصولات آنها یکبار مصرف (single use) یا استریل هستند.
عدم کاربرد در خصوص
1- تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی غیر مصرفی (تخت های بیمارستانی.... )
2- لوازم مصرفی غیر استریل و چند بار مصرف (قوز بند ، کتف بند ، لوله های آزمایش ...) که شرایط محیطی تاثیر چندانی روی کیفیت و ایمنی آنها ندارد.
دامنه کاربرد

## Slide 4: وسایل و ملزوات مصرفی پزشکی یکبار مصرف
وسایلی که یکبار قابلیت استفاده داشته باشند.
استفاده مجدد برای همان شخص نیز مجاز نمی باشد
پس از استفاده می بایست امحا گردد

## Slide 5: حد اقل ضوابط تاسیس و بهره برداری واحد های تولیدی
ویژگی های محل اجرای طرح
فواصل مرکز آلوده کننده تا واحد های تولید تجهیزات پزشکی
تا کارخانه سیمان 3000 متر
تا آلوده کننده های درجه 2 (ریخته گری . موزاییک و سرامیک . گورستان . کشتارگاه های صنعتی ) 350 متر
- تا روستا ها که در آن نگهداری دام صورت می گیرد 500 متر

## Slide 6
در صورت اینکه تولید کننده با نصب سیستم های پیشرفته فیلتراسیون اثبات کند ریسک مسائل زیست محیطی ناچیز یا در حد مجاز میباشد فواصل به نصف کاهش میابد
اجرای قوانین زیست محیطی (بر اساس مواد 10 و 11 قانون بهسازی محیط زیست، کارخانه باید از آلوده نمودن آب و هوا، فاضلاب سرو صدا بیش از مقدار مجاز جلوگیری کند)

## Slide 7: محوطه کارخانه
خیابان ها و پیاده رو ها و محل های عبور و مرور داخل محوطه کارخانه باید با اسفالت یا پوشش مناسب پوشیده و شیب آن بنحوی باشد که باعث تجمع آب نگردد
جاده خارجی کارخانه باید با اسفالت یا پوشش مناسب پوشیده شود (جلوگیری از ورود گل و خاک به داخل کارخانه)
محوطه کارخانه باید عاری از مواد زاید، زباله، علف های هرز و مواد غیر مفید دیگر باشد (تجمع حشرات و سایرحیوانات)

## Slide 8: محوطه کارخانه
فضای سبز در مجاورت سالن تولید نباشد و میبایست در کنار بخش های رفاهی و یا اداری باشد (نماز خانه -رستوران-کتابخانه)
در تعیین محل تاسیسات فاضلاب شیب زمین در نظر گرفته شود.
تجمع اتومبیل ها در خارج از کارخانه و یا قرار گیری آن در محوطه ای مشخص (پارکینگ)

## Slide 9
شرایط فنی و بهداشتی سالن تولید و بسته بندی
ورودی سالن تولید
در های سال تولید صاف و یکنواخت بوده (راحتی تمیز کردن)، به صورت خودکار بسته شود، با آرنج به طرف داخل باز شود
فضای مورد نیاز در سالن تولید و بسته بندی
فضای اشغال شده توسط ماشین آلات حد اکثر %50-40 با احتساب 1 متر فضای خالی از حداقل دو طرف دستکاه.

## Slide 10
فضا جهت ماشین آلات
پلکان و سکو برای دستگاههای که دارای ارتفاع زیاد می باشند
حد اقل 1 متر فاصله از دیوار جهت تعمیر دستگاهها و یا ورود وسایل حجیم جهت جابجایی
فاصله 1 متر در طرف ضلع یا اضلاعی از دستگاه که نیاز به رفت و آمد و سرکشی می باشد
راههای فرار به هنگام خطر
فضا جهت مواد حد واسط و بسته بندی
در فرایند هایی که به صورت بچ می باشد باید لحاض گردد

## Slide 11
فضا جهت تانک ها و مخازن ذخیره
چون نیازی به تعمیرات ندارند می توان با فاصله 1 متر از دیوار قرار داد (تجهیزاتی که نیاز به تعمیر دارند می بایست در وسط باشند)
فضا جهت تردد وسایل حمل و نقل (لیفتراک ...)
تردد اینگونه وسایل می بایست راحت صورت گیرد و در صورت نیاز به دور زدن باید فضا کافی باشد
فضا جهت تردد کار کنان
چنانچه ترافیک سالن کم باشد می توان از راهرو وسایل حمل و نقل استفاده نمود در غیر این صورت باید راهروی جداگانه جهت تردد استفاده نمود.

## Slide 12
ویژگی های سالن تولید
سطوح دیوار ها در سالن تولید و بسته بندی حد اقل تا ارتفاع 4 متر قابل شستشو، مقاوم ، بدون منفذ ، ترک، شیار، شکاف، کاملا صاف و صیقلی
انحنا، در قسمت زاویه بین کف و دیوار
دیوار ها

## Slide 13
ویژگی های سالن تولید
درب ها
درب های سالن تولید و بسته بندی وانبار ها می بایست قابل شستشو و ضد عفونی، زنگ نزن، ضد آب
دارای سطوح صاف و رنگ روشن باشد
در صورت شیشه ای بودن ترک و شکستگی نداشته باشد
از درب های چوبی در محوطه تولید نباید استفاده کرد

## Slide 14
ویژگی های سالن تولید
پنجره ها
1- تنها جهت روشنایی استفاده شود
2-همیشه بسته باشد (جهت جلوگیری از ورود هوای آلوده بیرون به داخل سالن تولید و بسته بندی)
3- همسطح با دیوار و فاقد زاویه کناری باشد
4- ترجیحا دو جداره باشد

## Slide 15
ویژگی های سالن تولید
کف سالن تولید
1- مقاوم
2- نفوذ ناپذیر
3- قابل شستشو با آب
4- دارای شیب کافی به سمت مسیر فاضلاب (جهت جلوگیری از تجمع آب در کف سالن تولید)

## Slide 16
پله ها
ویژگی های سالن تولید
1- سطوح شیبدار ، پله ها ، نردبان و شیب های تند به گونه ای نصب شده باشدکه موجب تجمع آلودگی به سالن تولید نشود.
2- به سادگی قابل شستشو و تمیز کردن باشد

## Slide 17
ویژگی های سالن تولید
زه کشی کف و کانال های فاضلاب
از راه آب های رو باز تا حد آمکان جلو گیری شود در غیر این صورت :
سهولت در تمیز کردن و ضد عفونی آن تامین شود
دارای پوشش مناسب قابل جابجا شدن از جنس مقاوم باشد
متناسب با پساب کارخانه باشد
دارای شیب مناسب بر خلاف جریان کار(از محل تمیز به محل آلوده)
دارای دیواره کناری صاف و عمودی وزاویه دیوار و کف نیم دایره
پوشش فلزی روی آبراهها باید کمتر از 1 متر (جهت تمیز کردن)
پوشش کانال باید مشبک و از جنس زنگ نزن باشد

## Slide 18
بخش های سرویس دهنده و تاسیسات کارخانه
آب
آب جهت مصارف عمومی و تاسیسات باید از نظر سختی مورد تایید باشد
آب مصرفی قابل استفاده در سیستم تولید ، شستشو وشرب باید مجزا باشد (توسط لوله کشی با رنگ متفاوت)
حد اقل 2 بار توسط آزماسشگاه مرجع یا مورد تایید استان مورد آزمون میکربی (مطابق استاندارد 1011) و آزمون شیمیایی(مطابق استاندارد 1053) قرار گرفته و مستندات آن تکمیل باشد

## Slide 19
بخش های سرویس دهنده و تاسیسات کارخانه
سیستم روشنایی و لامپ ها
در برابر شکستگی حفاظت شده باشند و دارای قاب و حفاظ مناسب باشد
پوشش لامپ قابل شستشو و تمیز کردن باشد
روشنایی در حد کافی در کلیه فضا ها تامین شود

## Slide 20
بخش های سرویس دهنده و تاسیسات کارخانه
سیستم تهویه ساختمان
کلیه سالن ها دارای تهویه مناسب و وسایل گرم کننده و سرد کننده مناسب
سیستم لوازم ایمنی و کمک های اولیه
نصب کپسول آتشنشانی و شیلنگ آب و غیره در کلیه مکان ها و همچنین نصب وسایل مورد نیاز برای کمک های اولیه در محل مناسب و در دسترس

## Slide 21
انبارها و بخش های وابسته
حجم تولید- حد اکثر زمان نگهداری کالا در انبار (بستگی به اختلاف زمان تولید و فروش و تنوع محصولات و میزان ورود کالا در روز دارد)
سطح زیر بنای انبارها
= زیر بنای انبار
تعداد روز های انبار داری*تعداد کارتن*حجم کارتن
حاشیه 50سانتی متری +فضای عبور و مرور
+فضای پالت های خالی
ارتفاع چیدمان
+

## Slide 22
انبارها و بخش های وابسته
انبارش
در انبار باید امکانات کنترل و سنجش دما و رطوبت و دیگر عوامل لازم وجود داشته باشد
قسمت های مختلف انبار (محصول نهایی، قرنطینه، مرجوعی ، مواد اولیه و ...) به طور فیزیکی از هم جدا باشد
چیدمان بنحوی باشد که اجازه نمونه برداری از کلیه مواد انبار شده فراهم باشد
دسترسی و ورود افراد مجاز به قسمت برچسب ها و ظروف بسته بندی بدون برچسب
جهت کاهش خطر اشتباه شدن نظم و ترتیب در انبارش و جداسازی محموله و محصولات با عناوین

## Slide 23
انبارش
محصولات تولیدی باید بالا تر از کف و با فاصلهای مناسب نسبت به دیوار قرار گیرند
مواد اولیه و حد واسط و محصول نهایی با شرایط ذکر شده بر روی بر چسب محصول انبار شوند
چرخش مواد در انبار مطابق سیستم fifo
دیوار و سقف و کف باید مقاوم ، شرایط مناسب برای نگهداری ، قابل تمیز کردن
وجود فضای کافی جهت نگهداری مرتب و منظم انواع گوناگون مواد و محصولات
مواد خطرناک باید در شرایط ایمن انبار شوند
راههای ورود و خروج باید کاملا مشخص باشد
وضعیت انبار باید به گونه ای باشد که اجازه جداسازی و چرخش موثر مواد را بدهد
محصول تولیدی که در ظرف مناسب و مورد تایید بصورت فله نگهداری می شوند قبل از بسته بندی باید مورد ازمایش و پس از تایید بسته بندی گردد

## Slide 24
شرایط فنی و بهداشتی قسمت های رفاهی
دستشویی کامل
متصل به رختکن کارکنان، در محل ورود به سالن تولید
دارای شیر آب که بدون دخالت دست به صورت پایی یا با آرنج باز و بسته میشود
دارای خشکن برقی یا حوله کاغذی یکبار مصرف
تعداد کافی توالت تمیز و تهویه دار
به اندازه کافی از محل تولید دور بوده و نباید از بوگیر استفاده شود

## Slide 25
شرایط فنی و بهداشتی قسمت های رفاهی
سالن غذا خوری
در قسمت ورودی سالن باید دستشویی به اندازه کافی وجود داشته باشد
کف سالن باید با کفپوش مناسب پوشیده شده باشد و شیب آن به سمت کف شور باشد
سقف باید صاف و به رنگ روشن باشد
میز های سالن بدون ترک، صاف و قابل شستشو
صندلی ها از جنس مقاوم و قابل شستشو
وجود سطل های دربدار به تعداد کافی

## Slide 26
امکانات و بهداشت فردی
اطاق تعویض لباس (مجزا) با امکانات کافی
کمد مخصوص برای هر پرسنل
جنس تمام سطوح اتاق و همچنین کمد ها باید قابل شستشو باشد
عدم وجود وسایل اضافی همچنین برنامه ای مدون جهت تمیز کردن آن
کارکنان باید پس از تعویض لباس و قبل از ورود به سالن تولید دست های خود را با مواد شستشو و در صورت لزوم ضد عفونی کنند
لباس کارکنان باید تمیز و متناسب با کارشان باشد.پوششها برنامه شستشویی لباس ها در برنامه شرکت می بایست مشخص باشد
رنگ لباس کارکنان تولید و آزمایشگاه باید روشن باشد

## Slide 27
امکانات و بهداشت فردی
کارکنان تولید ، بسته بندی و آزمایشگاه نباید از وسایل زینتی در هنگام کار استفاده کنند
کارکنانی که با محصول سر و کار دارند نباید روی لباس دکمه های تزئینی استفاده یا کارت شناسایی نصب کنند
خودن، آشامیدن ، جویدن، استعمال دخانیات ، ذخیره کردن مواد غذایی ، آشامیدنی ، دخانیات ، دارو توسط کارکنان تولید یا هر محوطه ای که ممکن است روی محصول تاثیر سوء داشته باشد ممنوع می باشد
کلیه افراد شاغل در در کارخانه بایستی دارای کارت بهداشتی معتبر و مورد تائید وزارت بهداشت باشند

## Slide 28
آموزش مربوط به ضدعفونی کردن کارخانه و بهداشت فردی باید در برنامه آموزش کارکنان گنجانده شود
اگرکار کنان با مواد سمی کار میکنند باید :
1- آموزش کار با این مواد را دیده باشند و نیز دستور العملی مکتوب از بی خطر بودن کار با این مواد
2- لباس محافظ و تجهیزات لازم برای پرسنل مربوطه تهیه گردد
امکانات و بهداشت فردی

## Slide 29
  استفاده از دستکش در جاییکه پرسنل جابجا کننده محصولات و مواد اولیه هستند
  پرسنل در سالن تولید مجاز به استفاده از وسایل آرایشی نمی باشند .
  جلوی درب خروجی سرویس ها و ورودی های اصلی باید کفش پاک کن آغشته به مواد ضد عفونی قرار داده شود تا از انتقال آلودگی به محوطه تولید خودداری گردد .
  انبارها ، محل تولید ، رستوران و آشپزخانه روزانه باید مورد نظافت های لازم قرار گرفته و همواره نظیف و غیر آلوده باشد .
  از نگهداری لوازم بسته بندی درفضاهای باز آلوده باید خودداری گردد .پوشش خارجی وسایل بسته بندی باید قبل از ورود به محوطه تولید باز و یا کاملا تمیز گردد .
الزامات اختصاصی واحدهای تولید تجهیزات پزشکی مصرفی

## Slide 30
الزامات اختصاصی واحدهای تولید تجهیزات پزشکی مصرفی
  بالاترین سطح بهداشت فردی در پرسنلی که در ارتباط با پروسه تولید می باشند باید دیده شود .
  افرادی که دارای زخم های پوستی بر روی سطوح باز و غیر پوشیده بدن بوده و یا از بیماریهای مسری رنج می برند و یا ناقل بیماری می باشند نباید در فرآیند تولید به کار گرفته شوند .
  کلاه یا پوشش سر بگونه ای باشد که موها را کاملا بپوشاند . پرسنل در اتاقهای تمیز مجاز به داشتن ریش و سبیل نمی باشند.
  لباسهای محافظ برای پرسنل و افراد بازدید کننده از اتاق تمیز باید از مواد بدون پرز و الیاف بوده و لباسهای معمول پرسنل را کاملا بپوشاند
  کفش یا روکش پوشاننده کفشها باید تمیز و ازمواد بدون پرز و الیاف باشند

## Slide 31
آزمایشگاهها
کارخانجات تولیدی تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی لازم است بر حسب نوع محصول مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مناسب جهت انجام آزمایشات مورد نیاز باشند

## Slide 32
ویژگی آزمایشگاهها
نزدیک به سالن تولید بوده و دارای بخش های مجزای فیزیکوشیمیایی و میکروبی باشد
حد اقل 30 درصد فضای آزمایشگاه جهت تردد و انجام کارها خالی باشد مشروط بر آنکه پرسنل آزمایشگاه دارای اتاق کار جداگانه باشند
دارای هود آزمایشگاهی با امکانات لازم
تهویه آزمایشگاه باید مناسب باشد
دارای کابینت و میز کار با روکش مناسب ضد اسید و ضد حریق باشد

## Slide 33
ویژگی آزمایشگاهها
دارای لوله کشی آب سرد و گرم و ظرفشویی باشد
دیوارها، کف، درب و پنجره با ضوابط استاندارد iso 17025 منطبق باشد
پیشبینی لازم جهت اطفاء حریق صورت گرفته باشد
مجهز به وسایل کمک های اولیه باشد
باید دارای محل مشخص جهت نگهداری نمونه شاهد باشد
دستگاههای درون آزمایشگاه باید کالیبره و برچسب کالیبره باشند

## Slide 34
ویژگی آزمایشگاهها
روشهای آزمایش و جزوات استاندارهای محصول باید در آزمایشگاه موجود باشد
نتایج آزمون های فیزیکی و شیمیایی باید به صورت روزانه در دفاتر مخصوص ثبت و کد گذاری شده باشد
در واحد هایی که آزمایشگاه داخل کارخانه می باشد بایستی فضای کافی برای نگهداری اسناد و نمونها را داشته باشند
مسیر کارکنان نباید به نحوی باشد که برای نمونه برداری یا استراحت از محیط های آلوده عبور کنند

## Slide 35: پایان